Инструкция по эксплуатации смс-весов "Пчеломер Практик"

Перед ознакомлением с инструкцией необходимо просмотреть видео "Общие моменты GSM контроллеров" и "СМС-весы "Пчеломер Практик" на сайте pchelomer.com

Устройство предназначено для взвешивания контрольного улья, замера температуры и влажности воздуха (опционно) и отправки данных пользователю посредством СМС два раза в день.

1 Подготовка к работе.  Перевернуть весовую платформу дном вверх, выкрутить саморезы, крепящие донную крышку, снять крышку. Открыть 2 отсека для батареек (открутить фиксирующий крышку шуруп, сдвинуть крышку по направлению стрелки), установить 6 батарей АА.  Установить в слот GSM модуля СИМ карточку (см. видео). При необходимости (раз в несколько лет) заменить часовую батарейку на контроллере (батарейка CR 2032). Установить на место донную крышку весовой платформы, закрутить саморезы.  Установить весовую платформу в рабочее положение. Присоединить к ВЧ разъему внешнюю антенну.

2. Переключение устройства в режим настроек.

Нажать и удерживать кнопку режима настроек. Включить питание * и дождаться (2-3 секунды) 5 коротких звуковых сигналов контроллера, подтверждающих переход в режим настроек. Отпустить кнопку.

* ВАЖНО!!!  Если контроллер находился в рабочем режиме, и вы выключили питание, то перед следующим включением контроллера нужно подождать 1 минуту. Это связано с тем, что основную часть времени в рабочем режиме контроллер находится в спящем состоянии с очень малым потреблением  энергии, и после выключения питания еще какое-то время продолжает "спать" за счет энергии, запасенной в конденсаторах схемы, и ни на что не реагировать, даже на выключение-включение питания.

При запуске в режиме настроек контроллер в первую очередь отправляет (пытается отправить) тестовую СМС. Это сделано для того, чтобы можно было проверить связь на новом месте (на пасеке, на точке). В случае успешной отправки СМС, контроллер издает победный клич в виде трех коротких сигналов. После этого контроллер продолжает оставаться (до выключения питания) в режиме настроек в ожидании входящих СМС-команд. При получении СМС (любой, даже с рекламой от провайдера), контроллер издает четыре коротких сигнала.

3. Формат СМС-команд.

1  Установка часов контроллера:

Time=XX:XX

Часы/минуты необходимо указывать всегда в двухзначном формате, например 08:05 (В случае ошибки при наборе часов/минут, контроллер установит 00. Например, отправка команды Time=10:3с  или  Time=10:74  приведет к установке времени 10:00).  В ответ на принятую СМС команду контроллер отправит подтверждающую СМС в формате:

Controller time: XX:XX

(успешная отправка СМС подтверждается тремя сигналами)

2  Установка времени отправки "рабочих" СМС:

Hour=XX

Час необходимо указывать в двухзначном формате. В случае ошибке в наборе часа, контроллер установит 10.

Подтверждающая СМС от контроллера:

Hour = XX

3  Изменение номера телефона для отправки СМС.

Номер телефона можно изменить только зная пароль данного устройства (пароль устанавливается изготовителем по согласованию с заказчикам). Это сделано для повышения безопасности и предотвращения использования изделия в случае кражи.

Phone=XXXXXXXXXXX pass=XXXXX##

Телефонный номер нужно вводить в международном или междугороднем формате: +79130001122  либо 89130001122. Нужно точно соблюдать формат команды: между номером телефона и паролем - пробел, после пароля - две "решетки": ##

Подтверждающая СМС от контроллера:

New Phone = XXXXXXXXXXX

4 Обнуление весов:

Zero

Подтверждающая СМС от контроллера:

Zero OK

Не злоупотребляйте данной командой, если на весах стоит какой-то груз (контрольный улей). Для приведения весов к "истинному нулю", груз придется снимать.

5 Запрос данных

Данная команда создана не для настроек, а для того, чтобы можно было взвесить какой-то объект (флягу с медом) в случае возникновения необходимости. В таком случае нужно снять с весов груз, перевести устройство в режиме настроек, отправить команду Zero для обнуления весов, поставить определяемый груз, и отправить команду

Request (сокращенный вариант команды – Req)

Ответ контроллера – стандартная СМС с данными.

---------------------------

После проведения необходимых настроек, устройство полностью готово к эксплуатации. Выключите и включите питание для запуска весов в рабочем режиме. После самодиагностики (2 секунды)  контроллер издаст один сигнал - подтверждения рабочего состояния контроллера.

ВАЖНО!!!.  В режиме настроек устройство потребляет значительное количество энергии от батареек. После окончания настроек выключите устройство, или переведите его в рабочий режим.

ВАЖНО!!!.  Устройство отправляет "рабочую" СМС не точно в назначенный час, а в первые 30 минут после часа. Если назначенный час : 10, устройство отправит утреннюю СМС с 10:00 до 10:30, и вечернюю с 22:00 до 22:30.

ВАЖНО!!!.  Не включайте устройство без подсоединенной антенны - это может стать причиной выхода из строя передающего модуля.

4. Формат данных рабочей СМС.

- В первой строке отображается самая важная информация - изменение веса. Изменение веса всегда определяется относительно утреннего замера. То есть вечером относительно утра, и следующим утром относительно предыдущего утра (суточное изменение).

- Вторая строка - абсолютный вес на платформе.

- Третья и четвертая строка - температура и влажность воздуха (если установлен опционный датчик).

- Пятая строка - напряжение батарей. При падении напряжения до 3.6 – 3.7 вольт, батарейки нужно заменить.

- Шестая строка - уровень GSM сигнала на контроллере (максимальный уровень - 30)

- В тестовой СМС, отправляемой контроллером в режиме настроек отсутствуют данные об изменении веса, но добавлено время часов контроллера.

5. Система сигналов контроллера.

- Один сигнал - Успешное самотестирование и запуск контроллера в рабочем режиме;

- Два сигнала -  в данном изделии не используется;

- Три сигнала - Успешная отправка СМС;

- Четыре сигнала - Входящая СМС;

- Пять сигналов - Переключение в режим настроек.