Инструкция по эксплуатации весов "Мастер"

(ver. 7.1)

Перед ознакомлением с инструкцией рекомендуется просмотреть видеоролик на странице

«Весы Мастер» сайта pchelomer.com

Устройство предназначено для определения изменения веса контрольного улья, замера температуры и влажности воздуха (опционно) и отправки данных пользователю дистанционно посредством СМС два раза в день. Кроме этого, когда пользователь находится рядом с весами, устройство может передавать данные напрямую на смартфон пользователя, на котором установлено приложение «Пчеломер-Смарт» (только для смартфонов с ОС Андроид).

У устройства три режима работы:

- рабочий СМС-режим (дежурный), когда весы два раза в день, в назначенное время отправляют

СМС с данными на телефон пользователя;

- СМАРТ-режим, когда устройство отправляет данные напрямую на смартфон пользователя. Для взаимодействия устройства со смартфоном используется стандарт Bluetooth LE. Смартфон взаимодействует с устройством напрямую (дальность до 30 метров). В этом режиме можно посмотреть данные веса, а также произвести калибровку весов и настройку параметров «дежурного» СМС-режима.

- режим СМС-настроек, в котором посредством СМС-комманд, отправляемых на номер СИМ-карты в контроллере весов, можно изменять основные параметры работы устройства. Этот режим оставлен от предыдущих моделей весов как «запасной» на случай проблем работы со смартфоном.

Органы управления на панели весов (от антенного гнезда к центру платформы):

- переключатель режима работы весов (СМС или СМАРТ, переключается «вправо-влево»). Если переключатель установлен в положение в сторону антенны – весы в режиме СМС (дежурный или настроек), если в обратном положении (к центру платформы) – в режиме СМАРТ (взаимодействие со смартфоном);

- выключатель питания весов (переключается «вверх-вниз»).

I. Подготовка весов к работе.  Перевернуть весовую платформу дном вверх, выкрутить винты, крепящие крышку, снять крышку. Присоединить к ВЧ разъему антенну. Открыть 2 отсека для батареек (открутить фиксирующий крышку шуруп, сдвинуть крышку по направлению стрелки), установить  батарейки АА, закрыть крышки отсеков.  Установить в слот GSM модуля СИМ карточку (контактами вверх, уголочком наружу). При необходимости (раз в несколько лет) заменить часовую батарейку на контроллере (батарейка CR 2032, менять нужно только в том случае, если у контроллера начинает сбиваться установленное время). Установить на место крышку весовой платформы, закрутить винты.  Установить весовую платформу в рабочее положение.

II. Подготовка к работе смартфона. Скачать по ссылке, предоставляемой изготовителем, приложение «Smart» для смартфонов. Установить приложение. При работе с весами на смартфоне должен быть включен Bluetooth и доступ к данным о местоположении.

III. Запуск весов в рабочем СМС-режиме.  Переключатель режима работы установить в сторону антенны. Включить питание весов. В качестве подтверждения запуска в рабочем режиме, контроллер подаст один звуковой сигнал.

IV. Запуск весов  в режиме СМАРТ. Переключатель режима работы установить в положение СМАРТ (от антенны). Включить питание весов. В качестве подтверждения запуска в режиме СМАРТ, контроллер подаст два сигнала.

V. Запуск весов в режиме СМС настроек.

Переключатель режима работы установить в сторону OТ антенны. Включить питание весов и дождаться 2 коротких звуковых сигналов контроллера (точно так же, как запуск в режиме СМАРТ). При появлении сигналов сразу перевести переключатель в обратное положение (к антенне).  После секундной паузы контроллер подаст 5 сигналов, подтверждающих запуск в режиме СМС-настроек.

При запуске в режиме настроек контроллер в первую очередь отправляет (пытается отправить) тестовую СМС. Это сделано для того, чтобы можно было проверить связь на новом месте (на пасеке, на точке). В случае успешной отправки СМС, контроллер подает три коротких сигнала. После этого контроллер продолжает оставаться (до выключения питания) в режиме настроек в ожидании входящих СМС-команд. При получении СМС (любой, даже с рекламой от провайдера), контроллер издает четыре коротких сигнала.

Чтобы изменить какие-либо настройки устройства, после запуска его в режиме настроек и получении от него тестовой СМС, необходимо отправить ему (на номер СИМ-карты, установленной в контроллер) СМС-команду (перечень команд ниже).

* Все эти же настройки можно произвести в приложении для смартфона.

ВАЖНО!!!  Если контроллер находился в рабочем СМС-режиме (только в этом случае), и вы выключили питание, то перед следующим включением питания нужно подождать 10 – 20 секунд. (Это связано с тем, что основную часть времени в рабочем режиме контроллер находится в спящем состоянии с очень малым потреблением  энергии, и после выключения питания еще какое-то время продолжает "спать" за счет энергии, запасенной в конденсаторах схемы, и ни на что не реагировать, даже на выключение-включение питания.)

VI. Запуск приложения «Пчеломер» на смартфоне.  После запуска весовой платформы в режиме СМАРТ откройте приложение на смартфоне. Смартфон установит связь с весами, и покажет вес и напряжение батарей платформы.

VII. Формат СМС-команд (весы в режиме СМС-настроек).

1  Установка часов контроллера:

Time=XX:XX

Часы/минуты необходимо указывать всегда в двухзначном формате, например 08:05 (В случае ошибки при наборе часов/минут, контроллер установит 00. Например, отправка команды Time=10:3с  или  Time=10:74  приведет к установке времени 10:00).  В ответ на принятую СМС команду контроллер отправит подтверждающую СМС в формате:

Controller time: XX:XX

(успешная отправка СМС подтверждается тремя сигналами)

2  Установка времени отправки "рабочих" СМС:

Hour1=XX  (для «утренней» СМС-ки)

Hour2=XX  (для «вечерней» СМС-ки)

Час необходимо указывать в двухзначном формате. Если вам достаточно одной СМС-ки, вы можете установить время второй «ненужной» СМС-ки на число больше 24. Например, команда Hour2=30 отменит отправку «вечерней» СМС-ки.

Подтверждающая СМС от контроллера:

HourХ = XX

3  Изменение номера телефона для отправки СМС.

Phone=XXXXXXXXXXX#

Телефонный номер нужно вводить в международном или междугороднем формате: +79130001122  либо 89130001122. После номера обязательно: #

Подтверждающая СМС от контроллера: (подтверждающая СМС приходит на «старый» номер!)

New Phone = XXXXXXXXXXX

4 Обнуление весов:

Zero

Подтверждающая СМС от контроллера:

Zero OK

Не злоупотребляйте данной командой, если на весах стоит какой-то груз (контрольный улей). Для приведения весов к "истинному нулю", груз придется снимать.

------------------------

После проведения необходимых настроек, устройство полностью готово к эксплуатации. Выключите и включите питание для запуска весов в рабочем режиме. После самодиагностики   контроллер издаст один сигнал - подтверждения рабочего состояния контроллера.

ВАЖНО!!!.  В режиме СМС-настроек и режиме СМАРТ устройство потребляет значительное количество энергии от батареек. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ после использования этих режимов выключать весы или переводить их в «дежурный» режим.

Устройство отправляет "рабочую" СМС не точно в назначенный час, а приблизительно в пятую минуту часа.

В случае падения напряжения на батарейках ниже 3.7 вольта контроллер издает серии из 7 сигналов. Батарейки необходимо заменить.

VIII. Формат данных рабочей СМС.

+W – изменение веса

W - вес

T - температура

V – напряжение батарей (Отображается напряжение первой, более нагруженной, половины батарейного блока. При падении напряжения до 3.7 вольт, батарейки рекомендуется заменить.)

Sig - уровень GSM сигнала на контроллере (максимальный уровень – 30, при уровне сигнала 5 и ниже, передача данных нестабильна)

В тестовой СМС, отправляемой контроллером в режиме настроек, добавлено для проверки время часов контроллера в формате «Time XX:XX»  и строка режима работы весов в формате «Mode A BB CC», где:

А – режим определения изменения веса (0 , 1 или 2  - см дополнение к инструкции, изначально устанавливается изготовителем в 0)

BB – час отправки «утренней СМСки»

CC – час отправки «вечерней СМСки»

IX. Система звуковых сигналов контроллера.

- Один сигнал - Успешное самотестирование и запуск контроллера в рабочем режиме;

- Два сигнала -  Запуск устройства в режиме СМАРТ.

- Три сигнала - Успешная отправка СМС;

- Четыре сигнала - Входящая СМС;

- Пять сигналов – Запуск устройства в режиме СМС-настроек.

- Семь сигналов – Низкое напряжение на батарейках.

____________________________________

ДОПОЛНЕНИЕ

Определение изменения веса контрольного улья может осуществляться в трех различных режимах, по усмотрению пользователя:

- сравнение с предыдущим замером (вечером относительно утра – «сколько пчелки принесли нектара», и утром относительно вечера – «сколько пчелки выпарили за ночь воды»)  Этот режим устанавливается изготовителем и действует «по умолчанию»;

- сравнение двух «утренних» замеров (изменение за сутки);

- сравнение двух «вечерних» замеров (изменение за сутки)

Выбор режима производится в режиме настроек весов.

СМС-Команды установки режима определения изменения веса:

Mode=0 – изменение относительно предыдущего замера (утром относительно вечера и вечером относительно утра)

Mode=1 – изменение определяется между двумя «утренними» замерами (суточное изменение)

Mode=2 – изменение определяется между двумя «вечерними» замерами (суточное изменение)

Подтверждающая СМС от контроллера:

Mode = X

* В случае установки «утреннего» режима определения изменения веса, в «вечерней» СМС-ке  параметр  +W не указывается, чтобы не создавать путаницу. Аналогично, при «вечернем» режиме, он не указывается в «утренней» СМС-ке.

Рекомендации производителя по эксплуатации весов «Пчеломер».

Не спешите сразу ставить весы под улей. Настройте, опробуйте их в «домашних» условиях.

Используйте в весах только новые алкалиновые (щелочные) батарейки хотя бы среднего класса (Космос, GP, Lexman)  и выше. Не устанавливайте в весы перезаряжаемые аккумуляторы.

Не «укутывайте» весы полиэтиленовой или иной пленкой, чтобы под пленкой не было «прения».  Обеспечьте  обдув весов потоками воздуха для периодической просушки (убирайте вокруг заслоняющую траву и другие препятствия.)

Бережно относитесь к кабелю антенны. Не допускайте перегибов и повреждений, при хранении не

«скручивайте» туго.

При закручивании саморезов в пластик (батарейные отсеки) не прилагайте усилий – пластик тонкий.

При пользовании весами с транспортировочными болтами – не прилагайте усилий при выкручивании болтов – вы можете повредить весовой датчик. Выкручивайте болты вручную до косания верхней платформы, после чего фиксируйте контргайкой.

Пасечные весы – это электронное устройство, работающее в крайне неблагоприятных условиях (большие перепады температуры, сырость). Бережно относитесь к весам. После окончания сезона медосбора настоятельно рекомендуется просушить весы со всеми снятыми крышками (включая крышки батарейных блоков) в сухом теплом помещении . Если пранируется использование весов в зимнее время в омшанике – произведите просушку в «межсезонье» -  после окончания основного взятка и до заноса ульев в омшаник.

Инструкция к приложению «Пчеломер Смарт» для ОС Андроид

У приложения три рабочих окна:

- Окно «Данные». Окно загружается при старте приложения после соединения с весовой платформой. В нем отображаются вес и напряжение батареи на текущий момент.

- Окно «Калибровка».  В этом окне можно обнулить весы ( кнопка «обнулить») и откалибровать весы поверочным грузом.

Для калибровки весы необходимо установить на ровном жестком основании

- Производим обнуление весов.

- Устанавливаем на весы поверочный груз.

- В окне ввода (над кнопкой «Калибровка», где изначально прописано 00.0  )  прописываем вес поверочного груза, после чего нажимаем кнопку «установить».  Через 1-2 секунды отображаемый вес должен измениться в соответствии с поверочном грузом.

- Снимаем с весов груз, и обнуляем пустые весы.

- Окно «Установки СМС». В этом окне можно сделать все настройки, относящиеся к рабочему «дежурному» режиму работы весов:  номер телефона, куда будут отправляться СМС, час отправки «утренней» и «вечерней» СМС, а также режим определения изменения веса  +W.  После ввода всех данных в соответствующие окна, нажимаем кнопку «Установить». Настройку будут переданы контроллеру весов. Время контроллера весов при этом автоматически синхронизируется с временем смартфона.

Навигация между окнами приложения осуществляется кнопками «Данные»,  «Калибровка» и «Установки СМС» в нижней части окон.