Инструкция по эксплуатации весов "Универсал-Смарт"

(ver. 4.3)

Перед ознакомлением с инструкцией рекомендуется просмотреть видеоролик на странице «Весы Универсал-Смарт» сайта pchelomer.com

Устройство предназначено для определения изменения веса контрольного улья, замера температуры и влажности воздуха (опционно) и отправки данных пользователю дистанционно посредством СМС два раза в день. Кроме этого, когда пользователь находится рядом с весами, устройство может передавать данные напрямую на смартфон пользователя, на котором установлено приложение «Пчеломер» (только для смартфонов с ОС Андроид).

У устройства три режима работы:

- рабочий СМС-режим (дежурный), когда весы два раза в день, в назначенное время отправляют

СМС с данными на телефон пользователя;

- режим СМС-настроек, в котором посредством СМС-комманд, отправляемых на номер СИМ-карты в устройстве, можно изменять основные параметры работы устройства;

- СМАРТ-режим, когда устройство отправляет данные напрямую на смартфон пользователя. Для взаимодействия устройства со смартфоном НЕ нужны никакие сети (ни Wi-Fi, ни GSM). Смартфон взаимодействует с устройством напрямую (дальность до 20 метров).

Органы управления на панели весов (от антенного гнезда к центру платформы):

- переключатель режима работы весов (СМС или СМАРТ). Если переключатель установлен в положение в сторону антенны – весы в режиме СМС (дежурный или настроек), если в обратном положении (к центру платформы) – в режиме СМАРТ (взаимодействие со смартфоном);

- кнопка запуска весов в режиме СМС настроек (удерживать нажатой при включении питания);

- выключатель питания весов.

I. Подготовка весов к работе.  Перевернуть весовую платформу дном вверх, выкрутить саморезы, крепящие донную крышку, снять крышку. Присоединить к ВЧ разъему антенну. Открыть 2 отсека для батареек (открутить фиксирующий крышку шуруп, сдвинуть крышку по направлению стрелки), установить  батарейки АА, закрыть крышки отсеков.  Установить в слот GSM модуля СИМ карточку (контактами вверх, уголочком наружу). При необходимости (раз в несколько лет) заменить часовую батарейку на контроллере (батарейка CR 2032, менять нужно только в том случае, если у контроллера начинает сбиваться установленное время). Установить на место донную крышку весовой платформы, закрутить саморезы.  Установить весовую платформу в рабочее положение.

II. Подготовка к работе смартфона. Скачать по ссылке, предоставляемой изготовителем, приложение «Пчеломер» для смартфонов. Установить приложение.

Перед началом работы необходимо внести учетную запись «Pchelomer Smart» в базу точек доступа смартфона. Проще всего это сделать следующим образом: Включите весы в СМАРТ-режиме (как описано ниже), вы услышите два коротких сигнала подтверждения . Откройте список беспроводных WiFi сетей смартфона (обычно это меню Настройки - > Беспроводные сети - >  WiFi.  Здесь должна появиться (в течении 30 секунд после включения весов) сеть «Pchelomer Smart».  Выберете ее и нажмите кнопку «Подключиться». Должно произойти подключение смартфона к сети «Pchelomer Smart» (пароль сети отсутствует).  Эту процедуру нужно выполнить только один раз в самом начале, чтобы сеть «Pchelomer Smart» была внесена в базу смартфона.

III. Запуск весов в рабочем СМС-режиме.  Переключатель режима работы установить в сторону антенны. Включить питание весов. В качестве подтверждения запуска в рабочем режиме, контроллер подаст один звуковой сигнал.

IV. Запуск весов  в режиме СМС настроек.

Переключатель режима работы установить в сторону антенны. Нажать и удерживать кнопку режима настроек. Включить питание весов и дождаться 5 коротких звуковых сигналов контроллера, подтверждающих переход в режим настроек. Отпустить кнопку.

При запуске в режиме настроек контроллер в первую очередь отправляет (пытается отправить) тестовую СМС. Это сделано для того, чтобы можно было проверить связь на новом месте (на пасеке, на точке). В случае успешной отправки СМС, контроллер подает три коротких сигнала. После этого контроллер продолжает оставаться (до выключения питания) в режиме настроек в ожидании входящих СМС-команд. При получении СМС (любой, даже с рекламой от провайдера), контроллер издает четыре коротких сигнала.

Чтобы изменить какие-либо настройки устройства, после запуска его в режиме настроек и получении от него тестовой СМС, необходимо отправить ему (на номер СИМ-карты, установленной в контроллер) СМС-команду (перечень команд ниже).

V. Запуск весов  в режиме СМАРТ. Переключатель режима работы установить в положение СМАРТ (от антенны). Включить питание весов. В качестве подтверждения запуска в режиме СМАРТ, контроллер подаст два сигнала.

При работе в режиме СМАРТ контроллер весовой платформы потребляет от батарей значительное количество энергии (на одном комплекте батарей весовая платформа может проработать в режиме СМАРТ около 30 часов). Чтобы вы не забыли, что контроллер весовой платформы находится в режиме большого энергопотребления, в этом режиме он периодически (один раз в 30 секунд) посторяет два коротких сигнала.

* ВАЖНО!!!  Если контроллер находился в рабочем СМС режиме, и вы выключили питание, то перед следующим включением питания нужно подождать 15 – 30 секунд. (Это связано с тем, что основную часть времени в рабочем режиме контроллер находится в спящем состоянии с очень малым потреблением  энергии, и после выключения питания еще какое-то время продолжает "спать" за счет энергии, запасенной в конденсаторах схемы, и ни на что не реагировать, даже на выключение-включение питания.)

VI. Запуск приложения «Пчеломер» на смартфоне.  После запуска весовой платформы в режиме СМАРТ откройте приложение на смартфоне. Смартфон установит связь с весами, и покажет вес и напряжение батарей платформы.

VII. Формат СМС-команд.

1  Установка часов контроллера:

Time=XX:XX

Часы/минуты необходимо указывать всегда в двухзначном формате, например 08:05 (В случае ошибки при наборе часов/минут, контроллер установит 00. Например, отправка команды Time=10:3с  или  Time=10:74  приведет к установке времени 10:00).  В ответ на принятую СМС команду контроллер отправит подтверждающую СМС в формате:

Controller time: XX:XX

(успешная отправка СМС подтверждается тремя сигналами)

2  Установка времени отправки "рабочих" СМС:

Hour1=XX  (для «утренней» СМС-ки)

Hour2=XX  (для «вечерней» СМС-ки)

Час необходимо указывать в двухзначном формате. Если вам достаточно одной СМС-ки, вы можете установить время второй «ненужной» СМС-ки на число больше 24. Например, команда Hour2=30 отменит отправку «вечерней» СМС-ки.

Подтверждающая СМС от контроллера:

HourХ = XX

3  Изменение номера телефона для отправки СМС.

Phone=XXXXXXXXXXX#

Телефонный номер нужно вводить в международном или междугороднем формате: +79130001122  либо 89130001122. После номера обязательно: #

Подтверждающая СМС от контроллера: (подтверждающая СМС приходит на «старый» номер!)

New Phone = XXXXXXXXXXX

4 Обнуление весов:

Zero

Подтверждающая СМС от контроллера:

Zero OK

Не злоупотребляйте данной командой, если на весах стоит какой-то груз (контрольный улей). Для приведения весов к "истинному нулю", груз придется снимать.

5 Запрос данных

Данная команда создана не для настроек, а для того, чтобы можно было взвесить какой-то объект (флягу с медом) в случае возникновения необходимости. В таком случае нужно снять с весов груз, перевести устройство в режиме настроек, отправить команду Zero для обнуления весов, поставить определяемый груз, и отправить команду

Request (сокращенный вариант команды – Req)

Ответ контроллера – стандартная СМС с данными.

------------------------

После проведения необходимых настроек, устройство полностью готово к эксплуатации. Выключите и включите питание для запуска весов в рабочем режиме. После самодиагностики (2 секунды)  контроллер издаст один сигнал - подтверждения рабочего состояния контроллера.

ВАЖНО!!!.  В режиме СМС-настроек устройство потребляет значительное количество энергии от батареек. После окончания настроек выключите устройство или переведите его в рабочий режим.

ВАЖНО!!!.  Устройство отправляет "рабочую" СМС не точно в назначенный час, а приблизительно в четвертую минуту часа.

ВАЖНО!!!.  Не включайте устройство без подсоединенной антенны - это может стать причиной выхода из строя передающего модуля.

В рабочем СМС-режиме при старте и далее раз в полчаса контроллер издает один короткий сигнал – это нормальная работа весов.

VIII. Формат данных рабочей СМС.

+W – изменение веса

W - вес

T - температура

H - влажность

V – напряжение батарей (Отображается напряжение первой, более нагруженной, половины батарейного блока. При падении напряжения до 3.6 – 3.7 вольт, батарейки нужно заменить.)

Sig - уровень GSM сигнала на контроллере (максимальный уровень – 30, при уровне сигнала 5 и ниже, передача данных нестабильна)

В тестовой СМС, отправляемой контроллером в режиме настроек, добавлено для проверки время часов контроллера в формате «Time XX:XX»  и строка режима работы весов в формате «Mode A BB CC», где:

А – режим определения изменения веса (0 , 1 или 2  - см дополнение к инструкции, изначально устанавливается изготовителем в 0)

BB – час отправки «утренней СМСки»

CC – час отправки «вечерней СМСки»

IX. Система звуковых сигналов контроллера.

- Один сигнал - Успешное самотестирование и запуск контроллера в рабочем режиме;

- Два сигнала -  Работа весовой платформы в дисплейном режиме (напоминание о повышенном расходе энергии батарей);

- Три сигнала - Успешная отправка СМС;

- Четыре сигнала - Входящая СМС;

- Пять сигналов - Переключение в режим настроек.

____________________________________

ДОПОЛНЕНИЕ

Определение изменения веса контрольного улья может осуществляться в трех различных режимах, по усмотрению пользователя:

- сравнение с предыдущим замером (вечером относительно утра – «сколько пчелки принесли нектара», и утром относительно вечера – «сколько пчелки выпарили за ночь воды»)  Этот режим устанавливается изготовителем и действует «по умолчанию»;

- сравнение двух «утренних» замеров (изменение за сутки);

- сравнение двух «вечерних» замеров (изменение за сутки)

Выбор режима производится в режиме настроек весов.

СМС-Команды установки режима определения изменения веса:

Mode=0 – изменение относительно предыдущего замера (утром относительно вечера и вечером относительно утра)

Mode=1 – изменение определяется между двумя «утренними» замерами (суточное изменение)

Mode=2 – изменение определяется между двумя «вечерними» замерами (суточное изменение)

Подтверждающая СМС от контроллера:

Mode = X

* В случае установки «утреннего» режима определения изменения веса, в «вечерней» СМС-ке  параметр  +W не указывается, чтобы не создавать путаницу. Аналогично, при «вечернем» режиме, он не указывается в «утренней» СМС-ке.

Рекомендации производителя по эксплуатации весов «Пчеломер».

Используйте в весах только новые алкалиновые (щелочные) батарейки хотя бы среднего класса (Космос, GP, Lexman)  и выше.

Не устанавливайте в весы перезаряжаемые аккумуляторы.

В случае продолжительного периода (3 – 4 недели) дождливой погоды с влажностью воздуха, близкой к 100 %,  рекомендуется произвести просушку весов (убрать их из под улья, снять нижнюю крышку и поставить на несколько дней в сухое помещение), иначе внутри образуется значительный слой плесени и грибка, что влияет на работу электроники.