Инструкция по эксплуатации весов "Пчеломер Универсал"

(ver. 4.1)

Перед ознакомлением с инструкцией необходимо просмотреть видео "Общие моменты GSM контроллеров" , "СМС-весы "Пчеломер Практик" и "Весы "Пчеломер Универсал"  на сайте pchelomer.com

Устройство предназначено для взвешивания контрольного улья, замера температуры и влажности воздуха (опционно) , отправки данных пользователю посредством СМС два раза в день, а также отображения информации на портативном дисплейном блоке. Дисплейный блок соединяется с весовой платформой по беспроводной технологии.

I Подготовка к работе.  Перевернуть весовую платформу дном вверх, выкрутить саморезы, крепящие донную крышку, снять крышку. Открыть 2 отсека для батареек (открутить фиксирующий крышку шуруп, сдвинуть крышку по направлению стрелки), установить 6 батарей АА.  Установить в слот GSM модуля СИМ карточку (см. видео). При необходимости (раз в несколько лет) заменить часовую батарейку на контроллере (батарейка CR 2032). Установить на место донную крышку весовой платформы, закрутить саморезы.  Установить весовую платформу в рабочее положение. Присоединить к ВЧ разъему внешнюю антенну.

Подготовка к работе дисплейного блока: открыть корпус блока (выкрутить 4 самореза), установить 3 батарейки АА, закрыть корпус. Важно:  При закручивании шурупов в пластик не нужно прилагать чрезмерных усилий – можно легко сорвать пластик.

II Выбор режима работы.  Устройство может работать либо в режиме СМС (здесь также возможно два под-режима: рабочий режим и режим настроек) , либо в режиме отображения информации на дисплейном блоке.  Выбор режима производится переключателем режима работы (в центре на панели управления).  При переводе тумблера в сторону антенного гнезда – устройство будет работать в СМС режиме, при обратном положении – в дисплейном режиме.

* ВАЖНО!!!  Если контроллер находился в рабочем СМС-режиме, и вы выключили питание, то перед следующим включением контроллера нужно подождать 20 – 30 секунд. (Это связано с тем, что основную часть времени в рабочем режиме контроллер находится в спящем состоянии с очень малым потреблением  энергии, и после выключения питания еще какое-то время продолжает "спать" за счет энергии, запасенной в конденсаторах схемы, и ни на что не реагировать, даже на выключение-включение питания.)

При работе в дисплейном режиме контроллер весовой платформы потребляет от батарей значительное количество энергии (на одном комплекте батарей весовая платформа, как и дисплейный блок могут проработать в дисплейном режиме около 30 часов). Чтобы вы не забыли, что контроллер весовой платформы находится в дисплейном режиме (режиме большого энергопотребления), в этом режиме он периодически (один раз в 30 секунд) издает два коротких сигнала.

III Дисплейный режим работы

В дисплейном режиме работы весовая платформа передает информацию дисплейному блоку по радиоканалу. Обновление информации происходит приблизительно один раз в секунду. На дисплее крупными цифрами в центре отображается вес, измеренный контроллером платформы, и в нижней части дисплея мелкими цифрами напряжение батарей:  слева – батареи платформы, cправа – батареи дисплейного блока.  При падении напряжения до 3.6 вольт батареи необходимо заменить.

Обнуление весов в дисплейном режиме производится нажатием и удержанием (3 – 4 секунды) кнопки настроек на панели управления весовой платформы. При обнулении весов на дисплее появится надпись «ZERO».

IV СМС-режим работы

1. Переключение устройства в режим настроек.

Нажать и удерживать кнопку режима настроек. Включить питание * и дождаться (2-3 секунды) 5 коротких звуковых сигналов контроллера, подтверждающих переход в режим настроек. Отпустить кнопку.

* ВАЖНО!!!  Если контроллер находился в рабочем режиме, и вы выключили питание, то перед следующим включением контроллера нужно подождать 20 – 30 секунд.

При запуске в режиме настроек контроллер в первую очередь отправляет (пытается отправить) тестовую СМС. Это сделано для того, чтобы можно было проверить связь на новом месте (на пасеке, на точке). В случае успешной отправки СМС, контроллер издает трт коротких сигнала. После этого контроллер продолжает оставаться (до выключения питания) в режиме настроек в ожидании входящих СМС-команд. При получении СМС (любой, даже с рекламой от провайдера), контроллер издает четыре коротких сигнала.

2. Формат СМС-команд.

1  Установка часов контроллера:

Time=XX:XX

Часы/минуты необходимо указывать всегда в двухзначном формате, например 08:05 (В случае ошибки при наборе часов/минут, контроллер установит 00. Например, отправка команды Time=10:3с  или  Time=10:74  приведет к установке времени 10:00).  В ответ на принятую СМС команду контроллер отправит подтверждающую СМС в формате:

Controller time: XX:XX

(успешная отправка СМС подтверждается тремя сигналами)

2  Установка времени отправки "рабочих" СМС:

Hour1=XX  (для «утренней» СМС-ки)

Hour2=XX  (для «вечерней» СМС-ки)

Час необходимо указывать в двухзначном формате. Если вам достаточно одной СМС-ки, вы можете установить время второй «ненужной» СМС-ки на число больше 24. Например, команда Hour2=30 отменит отправку «вечерней» СМС-ки.

Подтверждающая СМС от контроллера:

HourХ = XX

3  Изменение номера телефона для отправки СМС.

Phone=XXXXXXXXXXX#

Телефонный номер нужно вводить в международном или междугороднем формате: +79130001122  либо 89130001122. После номера обязательно: #

Подтверждающая СМС от контроллера: (подтверждающая СМС приходит на «старый» номер!)

New Phone = XXXXXXXXXXX

4 Обнуление весов:

Zero

Подтверждающая СМС от контроллера:

Zero OK

Не злоупотребляйте данной командой, если на весах стоит какой-то груз (контрольный улей). Для приведения весов к "истинному нулю", груз придется снимать.

5 Запрос данных

Данная команда создана не для настроек, а для того, чтобы можно было взвесить какой-то объект (флягу с медом) в случае возникновения необходимости. В таком случае нужно снять с весов груз, перевести устройство в режиме настроек, отправить команду Zero для обнуления весов, поставить определяемый груз, и отправить команду

Request (сокращенный вариант команды – Req)

Ответ контроллера – стандартная СМС с данными.

---------------------------

После проведения необходимых настроек, устройство полностью готово к эксплуатации. Выключите и включите питание для запуска весов в рабочем режиме. После самодиагностики (2 секунды)  контроллер издаст один сигнал - подтверждения рабочего состояния контроллера.

ВАЖНО!!!.  В режиме настроек устройство потребляет значительное количество энергии от батареек. После окончания настроек выключите устройство или переведите его в рабочий режим.

ВАЖНО!!!.  Устройство отправляет "рабочую" СМС не точно в назначенный час, а в первые 30 минут после часа. Если назначенный час : 10, устройство отправит утреннюю СМС с 10:00 до 10:30.

ВАЖНО!!!.  Не включайте устройство без подсоединенной антенны - это может стать причиной выхода из строя передающего модуля.

V. Формат данных рабочей СМС.

+W – изменение веса

W - вес

T - температура

H - влажность

V – напряжение батарей (Отображается напряжение первой, более нагруженной, половины батарейного блока. При падении напряжения до 3.6 – 3.7 вольт, батарейки нужно заменить.)

Sig - уровень GSM сигнала на контроллере (максимальный уровень – 30, при уровне сигнала 5 и ниже, передача данных нестабильна)

В тестовой СМС, отправляемой контроллером в режиме настроек, добавлено для проверки время часов контроллера.

VI Система сигналов контроллера.

- Один сигнал - Успешное самотестирование и запуск контроллера в рабочем режиме;

- Два сигнала -  Работа весовой платформы в дисплейном режиме (напоминание о повышенном расходе энергии батарей);

- Три сигнала - Успешная отправка СМС;

- Четыре сигнала - Входящая СМС;

- Пять сигналов - Переключение в режим настроек.

____________________________________

ДОПОЛНЕНИЕ

(для продвинутых пользователей, любящих покрутить ручки и понастраивать)

Если нижеследующий текст покажется вам запутанным и непонятным – не читайте. Весы прекрасно работают и без всей этой философии.

Определение изменения веса контрольного улья может осуществляться в трех различных режимах, по усмотрению пользователя:

- сравнение с предыдущим замером (вечером относительно утра – «сколько пчелки принесли нектара», и утром относительно вечера – «сколько пчелки выпарили за ночь воды»)  Этот режим устанавливается изготовителем и действует «по умолчанию»;

- сравнение двух «утренних» замеров (изменение за сутки);

- сравнение двух «вечерних» замеров (изменение за сутки)

Выбор режима производится в режиме настроек весов.

Команды установки режима определения изменения веса:

Mode=0 – изменение относительно предыдущего замера (утром относительно вечера и вечером относительно утра)

Mode=1 – изменение определяется между двумя «утренними» замерами (суточное изменение)

Mode=2 – изменение определяется между двумя «вечерними» замерами (суточное изменение)

Подтверждающая СМС от контроллера:

Mode = X

В случае установки «утреннего» режима определения изменения веса, в «вечерней» СМС-ке  параметр  +W не указывается, чтобы не создавать путаницу. Аналогично, при «вечернем» режиме, он не указывается в «утренней» СМС-ке.